## Slide 1: 条件分岐入門
x64機械語, C言語, C++

## Slide 2: 条件分岐の基本
まず、フラグに影響を与える命令を実行する
次にフラグの状態に応じて分岐する

## Slide 3: フラグに影響を与える命令
CMP命令、TEST命令
ADD, SUBなどの算術演算命令
AND, OR, XORなどの論理演算命令

## Slide 4: CMPと条件分岐
CMP x, y
x < y の場合
  CF=1
x = y の場合
  ZF=1
x > y の場合
  CF=0, ZF=0
条件ジャンプ
CF=1ならジャンプ
  JC, JB, JNAE
ZF=1ならジャンプ
  JZ, JE
CF=0, ZF=0ならジャンプ
  JA, JNBE

## Slide 5: JZとJEは同じ命令
JZ はゼロフラグが1の場合にジャンプ
JE は比較結果が等しい(Equal)ならジャンプ
両者は同じ命令
単なる言い換え

## Slide 6: JNC, JAE, JNBは同じ命令
JNCはキャリーフラグが0の場合にジャンプ
JAEは比較結果がより上(Above)または等しい(Equal)ならジャンプ
JNBは比較結果がより下(NotBelow)でなければジャンプ
これらは皆同じ命令
やはり、単なる言い換え

## Slide 7: アセンブリ言語サンプル
; 二つの整数が等しいことを確認する関数 https://www.youtube.com/@ProgrammerCpp
PUBLIC asm_equal
_TEXT SEGMENT
asm_equal PROC
CMP RCX, RDX ; 第１引数(RCX) と第２引数(RDX) を比較する
JE return_true ; RCX と RDX が equal (等しい) なら return_true にジャンプする
XOR RAX, RAX ; 戻り値(RAX) に 0 を設定する
RET ; 呼び出し元に帰る
return_true:
MOV RAX, 1 ; 戻り値(RAX) に 1 を設定する
RET ; 呼び出し元に帰る
asm_equal ENDP
_TEXT ENDS
END

## Slide 8: if文と条件分岐
if (x == y) {
…処理１…
}
else {
…処理２…
}
…処理３…
if (x != y) goto ①;
…処理１…
goto ②;
①:
…処理２…
②:
…処理３…
CMP x, y JNE ①
…処理１…
JMP ②
①:
…処理２…
② :
…処理３…
C言語1
C言語2
アセンブリ言語

## Slide 9: for文と条件分岐
for (i = 0;i != 10; ++i) {
…処理１…
}
…処理２…
i = 0; ①: if (i == 10) goto ②;
…処理１… ++i;
goto ①;
②:
…処理２…
MOV i, 0 ①:
CMP i, 10 JE ②
…処理１… INC i
JMP ①
②:
…処理２…
C言語1
C言語2
アセンブリ言語